## Slide 1: Network service orchestration standardization: A technology survey
陳柏銓
allrn45474xgf@gmail.com
Journal, November 2017, Pages 203-215
Impact Factor:X
Notes: 當前的網路架構，eMBB就是像我們的智慧型手機這樣

## Slide 2: Authors
a* Infolab21, School of Computing and Communications, Lancaster University, United Kingdom
b* British Telecom, United Kingdom
c* Deutsche Telekom, Germany
d* NTT, Japan
e* China Telecom, China
a* Charalampos Rotsosa,Daniel Kinga, Arsham Farshada, Jamie Birda, Lyndon Fawcetta, Andreas Mauthea,Nicholas Racea, David Hutchisona
b* Nektarios Georgalasb,
c* Matthias Gunkelc,
d* Kohei Shiomotod,
e* Aijun Wange,

## Slide 3: OUTLINE
ABSTRACT
Introduction
Problem
Network Service Orchestration
Software define network(SDN)
Network function virtualization(NFV)
Challenge and future direction
Conclusion

## Slide 4: ABSTRACT
營運商提供的網路服務和加值服務帶來了一定的收入
現今,營運商面臨問題:需要創新和更廣泛的加值服務類型,同時,還需要考量部屬設施的成本和時間。
近幾年,營運商為了解決這些問題,需要新的網路架構,如SDN,NFV。這些新的架構能給營運商帶來更好的彈性與效益。
這篇論文討論網路協調的標準 ,如自動化、管理等，優點或缺點,有哪些挑戰與未來發展供營運商參考。

## Slide 5: Introduction
網路服務是網路營運商主要的收入來源之一,像是IPTV(網路電視),加值服務,防火牆等,為營運商帶來可觀的收入。
網路流量指數性成長,使得營運商必須頻繁地擴建和升級基礎設施
並且部暑新的服務或升級新的設備都須要耗費大量的人力與時間成本。

## Slide 6: Introduction
部屬新的設施和舊有的設施間的整合和控制慢
使得營運商較難進行快速的配置與資源的控制,造成營運商不能快速面向用戶提供新服務
這篇paper從營運商的觀點看新形態網路服務架構標準與規範,並且提出可能的挑戰與未來展望。

## Slide 7: 面臨問題
那些提供商所提供的基礎設備,又每家廠商各自的設備有各自制定的規則,機制等，使得在網路中各交換機或路由器之間的溝通介面或規則不同,無法快速且有效的管理。
而這些設備的管理,配置和故障排除過程很大程度上取決於人為的干預,而服務的部署則由網路工程師設計。
導致新的服務部署可能需要花上很長時間,大部分的時間都花在了基礎架構的設計和配置上。

## Slide 8: Network service orchestration
在傳統網路服務提供,設計,配置都需要工程師手動進行修改
而network service orchestration 最主要希望設計一種架構,能使提供網路服務的過程,盡可能自動化且更有效的管理從end-to-end提供服務的過程,進行動態配置資源等。

## Slide 9: Network service orchestration
Network function(NF):網路功能,由專門的網路硬體提供特定的網路服務,網路功能虛擬化的好處可以讓單一node實現多種NF。
Service orchestrator:服務協調,主要管理,檢測,處理各式網路服務,負責完成網路服務的請求和服務執行,同時,監測服務效能並做動態資源配置等。

## Slide 10: Network service orchestration
Network service orchestration的目標:
  Coordination: 處理不同種類的資源配置,並監督NF的傳遞正確,
  負責管理和配置不同類型資源。
  Automation:自動化服務請求的執行,盡量最小化人為干預服務的執行,透過軟體方式定義如何控制硬體設備,以便更有效的管理。
  Resource provision and monitor:目標使動態且彈性的配置資源且監控資源。

## Slide 11: Software defined networking (SDN)
SDN是一種管控網路的新方法，是去控制網路硬體
主要在於將傳統網路中的control plane 和 data plane分離,讓IT人員對網路行為與效能擁有更大的控制能力。
在於傳統網路中,底層的交換機或路由器要送封包時,各自會根據不同狀況計算要routing的方向。

## Slide 12: Software defined networking (SDN)
SDN將透過control plane的controller 透過openflow等協定管理底層的設備,底層的設備只需轉新forward封包即可。
SDN實現邏輯集中化網路控制
  邏輯上只有一個controller
  實際有多個NOS(network operating system)instance組成,並且有同步機制,各個instance之間透過interface互相溝通達成同步
  修復機制:當有instance故障時,可以透過其他instance復原其資料
Notes: 1.由8的區塊組成
2.不一定要實作所有元件
3.核心原件為ABNO controller
4.controller 允許應用程式和NMS/OSS 指定end-to-end路徑和路徑狀態資訊
5.controoler 控制資源管理,分配資源需求
6.controller 可以根據當前資源分配優化路徑和狀態
7. OAM handler 負責收集所有網路層的錯誤訊息並通報給controller
8.I2RS client : 可以修改routing table 更改繞送機制
9.PCE controller:path computing element ,路徑的選擇
10.VNTM : Virtual Network Topology Manager (VNTM),虛擬網路功能和實體網路連接的管理
11.policy agent: 被oss/nms控制, 有ABNO有任何決定時,通知它, PCE和ALTO若要進行CHECK會找他
12.ALTO server 提供一些網路狀態資訊
13.TED:teaffic engineering database 負責儲存路徑演算法等相關資訊
14 provisioning manager 負責路徑修改等資訊

## Slide 13: Netwrok Function Virtualization(NFV)
ETSI(歐洲電信標準協會):是第一個探索NFV適用性的SDO(標準發展組織)並且致力於開發NFV的應用。
NFV將那些傳統上與特殊化專屬硬體(如路由器、防火牆等)相關聯的網路服務轉換成可以在標準商用硬體執行的虛擬化軟體平台
這些功能可以視需要而在網路內移動，以及向上或向下擴展，不會如同安裝新硬體裝置那樣造成延誤與成本負擔。

## Slide 14: Netwrok Function Virtualization(NFV)

## Slide 15: Netwrok Function Virtualization(NFV)
OSS(operation support system)/BSS(business support system):營運商各自的運作系統,負責一般電信業務所需的服務等
VNF:由各種不同的虛擬化網路功能和網路元件管理系統(EMS)組成，實現傳統網路硬體的功能,如防火牆,NAT等

## Slide 16: Netwrok Function Virtualization(NFV)
NFVI:是NFV最基本的基礎設施,主要包含虛擬資源,虛擬層,實體資源三個功能區塊,其中實體資源包括計算,儲存與網路的硬體資源
虛擬層介於實體與虛擬資源之間,將硬體資源虛擬化後可動態請求使用虛擬資源。
所以虛擬化網路功能皆架構在NFVI之上,提供VNF所需的虛擬化資源。

## Slide 17: NFV MANO
NFV Orchestrator:簡稱為NFVO,與OSS/BSS透過os-ma interface介接，用於接收VNF實例化相關資源描述，並管理和編排VNF相關資源
VNF Manager:簡稱VNFM,用於對VNF的生命週期管理
Virtualized Infrastructure Manage:簡稱為VIM,用於管理虛擬化資源,包括權限管理、分配/回收VNF資源,通常會將VIM與NFVI看為是一體，如:OpenStack、VMware等。

## Slide 18: Challenges and future directions
  網路運行分析和網路遙測:好的service orchestrator 可以更貼近real-time服務需求,並且透過效能指標(KPI)測量網路運行中的狀況,像是網路效能,網路QoS 網路安全, 然後可以規劃不同策略因應不同狀況。
  安全考量:當開源項目對安全的考量較弱時,可能會導致安全漏洞,(通常某些關鍵技術的維護缺乏時)
  服務模組化:模組化各服務能更好的部署與擴增需要的網路服務

## Slide 19: Conclusion
營運商面臨的挑戰:要維持基礎架構的營利,同時又要創新網路服務,在現代網路服務都有專有設備和各自的溝通介面,這增加了部署新的服務的時間與成本
營運商需要開發新型態的network service orchestration,在網路服務的部署和管理中實現自動化和彈性編排
論文調查了近年在network service orchestration的標準化發展,以幫助研究人員和從業人員了解相關的技術

## Slide 20: REFERENCE
[1] R. Chua, SDXcentral: Christos Kolias, Orange Kicks off NFV Interview Series,2013 URL 〈https://www.sdxcentral.com/articles/interview/christos-koliassdncentrals-nfv-interview-series/2013/07/〉.
[2] ITU, ICT Facts and Figures: The World in 2015, May 2015 〈http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf〉.
[3] Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014–2019White Paper.
[4] Alcatel-Lucent, The Declining Profitability Trend of Mobile Data: What Can beDone? 〈http://www3.alcatel-lucent.com/belllabs/advisory-services/documents/Declining_Profitability_Trend_of_Mobile_Data_EN_Market_Analysis.pdf〉.
[5] D. Ward, Open standards, open source, open loop, IETF J. 10 (2015).
[6] A. Aguado, M. Davis, S. Peng, M.V. Ãlvarez, V. LÃpez, T. Szyrkowiec,A. Autenrieth, R. Vilalta, A. Mayoral, R. Muoz, R. Casellas, R. Martnez,N. Yoshikane, T. Tsuritani, R. Nejabati, D. Simeonidou, Dynamic virtual networkreconfiguration over sdn orchestrated multitechnology optical transport domains,J. Lightwave Technol. 34 (8) (2016).
[7] A. Csaszar, W. John, M. Kind, C. Meirosu, G. Pongracz, D. Staessens, A. Takacs, F.J. Westphal, Unifying cloud and carrier network: EU FP7 Project UNIFY, in:IEEE/ACM UCC, Dec 2013.
[8] T. Benson, A. Akella, D. Maltz, Unraveling the complexity of network management,in: NSDI. USENIX, 2009.
[9] L. Lei, SDN orchestration for dynamic end-to-end control of data center multidomainoptical networking, China Commun. 12 (8) (2015).
[10] Y. Yoshida, A. Maruta, K. Kitayama, M. Nishihara, T. Tanaka, T. Takahara, J.C.Rasmussen, N. Yoshikane, T. Tsuritani, I. Morita, S. Yan, Y. Shu, M.Channegowda, Y. Yan, B.R. Rofoee, E. Hugues-Salas, G. Saridis, G. Zervas, R.Nejabati, D. Simeonidou, R. Vilalta, R. Munoz, R. Casellas, R. Martinez, M.Svaluto, J.M. Fabrega, A. Aguado, V. Lopez, J. Marhuenda, O.G. de Dios, J.P.Fernandez-Palacios, First international SDN-based network orchestration ofvariable-capacity OPS over programmable flexi-grid EON, in: OFC, March 2014.
[11] S. Sahhaf, W. Tavernier, J. Czentye, B. Sonkoly, P. Skoldstrom, D. Jocha, J. Garay,Scalable architecture for service function chain orchestration, in: EWSDN, Sept2015.